## Slide 1
Übungsgerät mit dem ARDUINO

## Slide 2
Übungsgerät mit dem ARDUINO
D3
D2
D1
D4
Taster 1
Taster 2
Reedkontakt
5 V
GND
Signalausgang
GND
5 V
Signal
Signal
GND
5 V
Analogausgang 9
Analogeingang A0
SDA
SCL
I² C Bus

## Slide 3
Belegung der Ein-Ausgänge des ARDUINO und Leitungsfarben
Bezeichnung : E/A | Funktion | Leitungsfarben
+ 5 V | Versorgung : Taster, Sensoren | gelb,grau,braun
GND | Masseversorgung | schwarz,orange, lila,braun
2 | Input Taster 1 | grün
3 (PWM fähig) | Sensorsignal | rot
4 | Input Taster 2 | lila
5 (PWM fähig) | Output D1 | rot
6 (PWM fähig) | Output D2 | gelb
7 | Output D3 | grün
10 (PWM fähig) | Output D4 | rot
11 (PWM fähig) | Output D4 | orange
A0 (Analogeingang) | Sensorik,Regelungstechnik | weiß
9 (Analogausgang) | Regelungstechnik | blau
A4 (I²C Bus : SDA) | Sensorik | orange
A5 (I²C Bus : SCL) | Sensorik | gelb

## Slide 4
Fotos der Bauteile
Sensortaster 1
Sensortaster 2
D1
D2
D3

## Slide 5
D4

## Slide 6
Sensoranschluss, hier ein Reedkontakt
Braun : + 5 V
Schwarz : GND
Rot : Signalausgang (3)

## Slide 7
Analogeingang A 0 (weiß)
Analogausgang 9 (blau)
Ground für Analogsignale (schwarz)

## Slide 8
I² C-Bus : A 4 SDA
I² C-Bus : A 5 SLC

## Slide 9
Beschreibung des Übungsgerätes
Das Gerät ist in dieser Ausführung für 30 verschiedene Übungen aufgebaut.
Übersicht der Übungen :
Grundübungen mit LED`s :
Blinkschaltung mit eine LED ( D2 )
Wechselblinker (astabile Kippstufe) mit 2 LED`s ( D1, D2 )
Helligkeitsveränderung einer LED ( D1 )
2 flackernde Kerzen (D1 ), (D2 )
Lauflicht ( D1, D2, D3 )
Bi-Color LED ( D4 )
Einfache Ampel ( D1, D2, D3 )
Logische Verknüpfungen :
UND-Verknüpfung ( Taster 1, Taster 2 und D1 )
ODER –Verknüpfung (Taster 1, Taster 2 und D1 )
Nicht – Verknüpfung ( Taster 1, und D1 )
NAND – Verknüpfung ( Taster 1, Taster 2 und D1 )
NOR – Verknüpfung ( Taster 1, Taster 2 und D1 )
Äquivalenz – Verknüpfung ( Taster 1, Taster 2, D1 )
Antivalenz – Verknüpfung, EX OR ( Taster 1, Taster 2, D1 )

## Slide 10
Sensorik : Diverse Sensoren bzw. Aktoren !
Es handelt sich um betriebsbereite Sensorplatinen (AZ-Delivery) mit 3 Anschlüssen auf einem Steckboard ( siehe Fotos ) :
Signal : ( rote Leitung )
Versorgung 5 V : ( braune Leitung )
GND : ( schwarze Leitung )
Übersicht der Übungen :
Abfrage eines magnetfeldabhängigen Kontaktes (Reedkontakt)
Messung mit einem Fotowiderstand
Piezo Speaker
Laserlicht
Aktiver Buzzer
Lichtschranke
Schocksensor
Magnetsensor mit Grenzwerteinstellung
Thermistor (NTC) mit Grenzwertschalter
Touchsensor

## Slide 11
11. LDR Sensor mit Anzeige auf dem seriellen Monitor
12. LDR Sensor Hellschaltung
13. LDR Sensor Dunkelschaltung
14. NTC mit Anzeige auf dem seriellen Monitor
15. Temperaturmessung mit dem I² C Bus (4Duino Modul)
16. Temperatur- und Feuchtemessung mit dem DHT 11(4DuinoModul)
Analogwertverarbeitung :
1. Batterietestgerät ( A0 : weiß : + Batterie , schwarz : - Batterie )
Regelungstechnik ( in Verbindung mit dem Programm WinFACT) :
Hinweis auf eine Veröffentlichung der Firma Kahlert in Hamm :
Regelung einer elektronischen P-T3-Regelstrecke über BORIS und den
ARDUINO (E. Gondecki, Bochum)