## Slide 1: Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT : von Edmund Gondecki/Bochum
An zwei Beispielen möchte ich die Kombination eines ARDUINO-Microcontrollers mit der Software WinFACT (Modul BORIS) zeigen.
Der ARDUINO fungiert hier als Ein/Ausgabe-Modul, regelt also selbst nicht. Er stellt in diesem Falle ein preiswertes Interface dar, über das die Beispielregelstrecke mit dem WinFACT-Programm gekoppelt wird.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, das hier keine Kenntnisse der Programmiersprache C notwendig sind.
Die Grundlagen der Regelungstechnik werden allerdings vorausgesetzt.
Ausgang Pin 9 : PWM oder digitaler Ausgang
für die Stellgröße y
Eingang A0 : Eingang für die Regelgröße x

## Slide 2
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Die Modellregelstrecke :
Es handelt sich um eine aus RC-Gliedern nachgebildete Regelstrecke
mit 3 Verzögerungen (PT3-Strecke).
Sie entspricht dem Verhalten einer Dampftemperaturstrecke im Kraftwerk.
Schaltbild der Regelstrecke :
A0 : ARDUINO
GND : ARDUINO
PIN 9 : ARDUINO
y
x

## Slide 3
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Foto meiner Regelstrecke in einem Kunststoffgehäuse eingebaut

## Slide 4
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Vorbereitungen für die Kopplung mit dem ARDUINO :
Download des Treibers von der Website der Firma Kahlert : wfarduino.zip
https://www.kahlert.com/
Entpacken in der User DLL der Software WinFACT
Nun muss mit der ARDUINO Software das mit dem Treiber gelieferte Programm :
serial.pde aufgerufen und auf den angeschlossenen ARDUINO aufgespielt werden.
Hierbei schreibt man sich die USB-Portadresse auf, damit diese später in den
WinFACT-Baustein für den ARDUINO eingegeben kann.
4. Ist das Programm übertragen, kann die Erstellung der Regelprogramme mit der
Software WinFACT (BORIS) beginnen.

## Slide 5
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Im folgenden stelle ich drei Programme vor, die im Zusammenhang mit der
vorher erwähnten PT3-Strecke stehen.
Um später die passenden Reglereinstellungen zu finden, wird in der
klassischen Regelungstechnik zunächst die sogenannte Sprungantwort
der Regelstrecke aufgezeichnet.
In den nachstehenden Blockschaltbildern erkennt man die Struktur des
Programmes und die Sprungantwort der Regelstrecke :
Ein/Ausgangssignale und deren Anpassung :
In diesem Beispiel ist der Pin 9 als PWM-Ausgang(analog) zu konfigurieren.
Dies geschieht im Dialog des User-Blocks für den ARDUINO.
Ich habe die volle Ausgangshöhe : 1023 (5 V) im Block y eingestellt.
Am Eingang A0 kommt als Regelgröße ein Signalbereich von 0-5 V an.
Dieser Wert wird ebenfalls von 0-1023 dargestellt. Ich habe nun als
Temperaturwert für 1023 einen Wert von 300 °C festgelegt.
Dies geschieht mit dem °C Faktor und dem Verknüpfer als Multiplikator :
Es ergibt sich : x = 0,296 * A0 in °C für mein Beispiel.
Mit dem Button kann ich nach dem Start des Programmes den Stellsprung y
auslösen.

## Slide 6
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT

## Slide 7
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Sprungantwort der Dampftemperaturstrecke : Arduino Sprungantwort TICA 01.bsy
Arduino Sprungantwort TICA 01

## Slide 8
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Die Sprungantwort wird nun ausgewertet, und eine passende Reglereinstellung für den stetigen Regler berechnet.
Nun zum ersten Reglerprogramm : Boris-Arduino Regelkreis TICA 01 unstetig.bsy
Es wird hier ein Zweipunktregler mit Hysterese verwendet.
Der Pin 9 wird hier als digitaler Ausgang konfiguriert.
Mit diesem Baustein z-¹ wird eine arithmetische Schleife vermieden.

## Slide 9
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Im zweiten Programm wird ein stetiger Regler eingesetzt.
Hierzu muss der Pin 9 auf PWM konfiguriert werden. Boris-Arduino Regelkreis TICA 01 stetig.bsy
Es wurde ein PI-Regler : kpr = 2 Ti = 19s verwendet.
Eine Einstellung ohne Überschwingen.

## Slide 10
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung:
Edmund Gondecki
e-Mail : doellergondecki@online .de