## Slide 1
WinFACT
Flexible Animation Builder
Eine Einführung in
Leistungsmerkmale und Bedienung

## Slide 2: Übersicht
Einfache bis komplexe Prozessvisualisierungen
Anwendungsbereiche
Leistungsmerkmale
Animationen jeglicher Art
Interaktive Bedienoberflächen
Entwurf ohne Programmierkenntnisse
Beliebig viele Visualisierungsfenster parallel
Online- und Offline-Entwurf
Funktionalität unmittelbar überprüfbar
Komfortable Konfigurierungsoberfläche

## Slide 3: Einführendes Beispiel
Der Flexible Animation Builder ermöglicht eine schnelle und komfortable Erstellung von Prozessvisualisierungen, Animationen, Bedienoberflächen oder Kombinationen daraus.
Bitmaps oder WMF-Grafiken lassen sich unmittelbar in das Visualisierungsfenster einbinden und als Hintergrundgrafiken oder zur Illustration benutzen.
Schieberegler und andere Bedienelemente erlauben dem Anwender die Beeinflussung von Systemparametern direkt aus dem Visualisierungsfenster des FAB-Moduls.
Über Schaltflächen - die auf Wunsch auch mit Grafiken versehen werden können - können Benutzereingaben (hier z. B. das Aufschalten eines Führungs- oder Störgrößensprungs) zur Laufzeit erfolgen.
Anzeigeelemente wie hier die LEDs zeigen den aktuellen Status bestimmter Systemgrößen an.
Beliebig formatierbare numerische Ausgabefelder dienen zur Ausgabe beispielsweise von Blockein- oder -ausgangswerten.
Grafisch können Zeitverläufe oder Systemtrajektorien mit Hilfe von y-t- oder x-y-Plottern dargestellt werden. Diese erlauben eine Vielzahl verschiedener Einstellungen.
Schaltflächen können mit Sonderfunktionen versehen werden, die z. B. ein Starten oder Stoppen der Simulation aus dem FAB-Fenster heraus erlauben oder auch die Druckerausgabe übernehmen.

## Slide 4: Grafik- und Bedienelemente-Bibliothek
Grafische Grundelemente
Anzeigekomponenten
Bedienelemente
Prozesskomponenten
Sonstige Komponenten
Animationen
Die Graph-Palette enthält eine Vielzahl grafischer Grundelemente (Linien, Rechtecke, Kreise, …) sowie Texte, Bitmaps und Vektorgrafiken.
Auf der Display-Palette finden Sie die unterschiedlichsten Komponenten zur Anzeige von Werten wie beispielsweise Analoginstrumente, LED-Anzeigen, y-t-Diagramme und vieles mehr.
Die Controls-Palette umfasst neben den Windows-Standardsteuerelementen eine Vielzahl weiterer Bedienelemente für leistungsfähige Bedienoberflächen.
Zur Erstellung praxisnaher Prozessvisualisierungen bietet eine Process-Palette eine Vielzahl von Komponenten wie Motoren, Rohrleitungen, Förderbänder, Ventile und vieles mehr.
Die Misc-Palette enthält einige spezielle Komponenten, beispielsweise zur automatischen Erzeugung von Bitmap-Sequenzen (z. B. für Animated GIFs)
Auf der Animation-Palette schließlich finden Sie einige selbstablaufende Animationen, die vom Anwender um eigene Animationen ergänzt werden können.

## Slide 5: Bitmap-Bibliothek
Die mitgelieferte Bitmap-Bibliothek bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Bitmaps für die verschiedensten Anwendungsfälle, beispielsweise für Schaltflächen, als Hintergrundbitmaps oder für Schaltbilder. Diese Bibliothek kann vom Anwender selbstverständlich erweitert werden.

## Slide 6: Komponenten des FAB im Laufzeitmodus
Ein FAB-Modul wird wie ein gewöhnlicher User-DLL-Block in die Systemstruktur eingefügt und kann bis zu 50 Ein- und/oder Ausgänge besitzen. Es können beliebig viele FAB-Module parallel eingesetzt werden.
Das FAB-Visualisierungs- bzw. Bedienfenster erscheint automatisch beim Einfügen eines FAB-Moduls. Seine Eigenschaften (z. B. Größe, Rahmentyp etc.) können über den Konfigurierungsdialog des FAB-Moduls festgelegt werden.

## Slide 7: Komponenten des FAB im Entwurfsmodus
Der FAB-Konfigurierungsdialog stellt den Kern der FAB-Entwurfsumgebung dar. Er ermöglicht die Definition der Blockein- und Ausgänge, die Vorgabe der Eigenschaften des Visualisierungsfensters sowie aller Grafik- und Bedienelemente der Animation bzw. Bedienoberfläche.
In der linken Tabelle (Elementtabelle) werden alle im aktuellen FAB-Modul vorhandenen Grafik- und Bedienelemente angezeigt.
Die rechte Tabelle (Eigenschaftstabelle) zeigt die aktuellen Eigenschaftswerte für das in der Elementtabelle selektierte Element an.
Über das I/O-Kontrollfenster können die aktuellen Blockeingangswerte modifiziert werden, ohne dass der Entwurfsmodus dazu verlassen werden muss. Ausserdem werden die aktuellen Blockausgangswerte angezeigt.
Das Visualisierungsfenster ist auch im Entwurfsmodus aktiv und zeigt alle vorgenommenen Änderungen direkt an.
Das Elementfenster enthält alle verfügbaren Grafik- und Bedienelementtypen. Über einen Mausklick oder per Drag&Drop kann ein neues Element in die Elementtabelle und damit in das Visualisierungsfenster übernommen werden.
Die Bitmap-Bibliothek bietet einen Überblick über alle verfügbaren Bitmaps.

## Slide 8: Eigenschaften des Visualisierungsfensters
Über die Palette Visualisierungsfenster des Konfigurierungsdialogs können alle Einstellungen vorgenommen werden, die das Visualisierungsfenster betreffen.
In der Gruppenbox Fensterstil werden zunächst Titel- und Rahmenstil des Fensters, seine Größe und seine Hintergrundfarbe festgelegt. Werden mehrere FAB-Module parallel eingesetzt, können ihre Visualisierungsfenster zur Laufzeit über einen Fenstermanager verwaltet werden.
Bei Bedarf kann das Visualisierungsfenster zur Laufzeit ereignisgesteuert (d. h. über einen Blockeingang gesteuert) angezeigt oder verborgen werden. Die entsprechenden Einstellungen sind in dieser Gruppenbox vorzunehmen.
Auf Wunsch kann das Visualisierungsfenster mit einem Hilfe-Menüpunkt ausgestattet werden, über den eine benutzerdefinierte Hilfedatei im HLP-, TXT- oder HTML-Format angezeigt werden kann.
Hier wird der Fenstertitel festgelegt.
Hier wird festgelegt, in welchen Abständen der Fensterinhalt zur Laufzeit aufgefrischt wird.

## Slide 9: Grundlegende Elementeigenschaften
Randfarbe des Elements (hier schwarz)
Füllfarbe des Elements (hier rot)
Randtyp und -breite in Pixeln
Über die Parameter CIn, CInMin und CInMax kann ein Element über einen Blockeingang sichtbar bzw. unsichtbar geschaltet werden. Damit ist es z. B. möglich, von mehreren übereinanderliegenden Elementen je nach Größe des Eingangssignals immer genau eins anzuzeigen.
x-Position des Elements
y-Position des Elements
Breite des Elements
Höhe des Elements
Über diese Schalter können einzelne Element gelöscht, kopiert oder eingefügt werden.
Dieses Feld erlaubt ein schrittweises Inkrementieren oder Dekrementieren des aktuell in der Eigenschaftstabelle selektierten Wertes.
Die Navigationstasten erlauben ein pixelgenaues Verschieben einzelner Elemente oder auch ganzer Elementgruppen.
Jedes Grafik- oder Bedienelement (hier z. B. das Rechteck) besitzt typspezifische Eigenschaften, die nach Anwahl des Elements in der Elementtabelle oder durch Anklicken im Visualisierungsfenster in der Eigenschaftstabelle angezeigt werden. Einige dieser Eigenschaften haben für nahezu alle Elementtypen eine identische Bedeutung.

## Slide 10: Ankopplung von Eigenschaften an Ein-/Ausgänge
Um das rote Rechteck zu verschieben, koppeln wir seine x-Position an den ersten Blockeingang. Dieser wird FAB-intern vereinbarungsgemäß mit I1 bezeichnet. Indem wir in das Eigenschaftfeld für die x-Position den Text 3*I1 eintragen, erreichen wir, dass die aktuelle x-Position des Rechtecks immer das Dreifache des aktuellen Wertes von Blockeingang 1 beträgt. Auf die gleiche Weise sind praktisch beliebige Formelausdrücke (auch Kombinationen mehrerer Eingänge) möglich.
Um unsere Eingabe zu testen, muss der Entwurfsmodus des FAB nicht verlassen werden. Vielmehr können wir über das I/O-Kontrollfenster einen beliebigen Wert für Blockeingang 1 (hier 30) vorgeben und dann im Visualisierungsfenster direkt seine Auswirkung überprüfen.
Um einzelnen Elementen eine Dynamik zu verleihen (sie also z. B. während der Simulation zu bewegen), können die meisten Elementeigenschaften an Blockein- bzw. -ausgänge gekoppelt werden. So ist es z. B. möglich, ein Element in Abhängigkeit von einem Blockeingang horizontal zu verschieben.

## Slide 11: Dynamische Änderung von Farbwerten
Auch Farbeigenschaften (hier z. B. die Füllfarbe des Rechtecks) lassen sich dynamisch ändern, um beispielsweise die Temperatur eines Mediums oder Ähnliches zu visualisieren. In diesem Demo-Beispiel ist die Füllfarbe des Rechtecks an den darunter liegenden Schieberegler gekoppelt.

## Slide 12: Absolute und relative Koordinaten
Koordinaten und Abmessungen von Elementen können absolut oder auch relativ zur Fenstergröße angegeben werden. Dadurch ist es möglich, Animationen an die aktuelle Fenstergröße anzupassen. Beim Beispiel Analoguhr passt sich die Ausgabe bei einer Änderung der Fenstergröße automatisch an und die Uhr wird immer formatfüllend dargestellt.

## Slide 13: Verwendung von Bitmap-Bibliotheken
Eine derartige Bitmap-Bibliothek kann praktisch beliebig viele Bitmaps (auch unterschiedlichen Formats) enthalten, die dann zur Entwurfszeit über einen Dialog ausgewählt werden können.
Innerhalb der Eigenschaftstabelle wird das Bitmap dann über seinen eindeutigen Bitmap Identifier gekennzeichnet.
Häufig benutzte Bitmaps (z. B. für Schaltflächen) können zu Bitmap-Bibliotheken zusammengefasst werden.

## Slide 14: Prozessschaubilder
Über eine Vielzahl verfahrenstechnischer Symbole lassen sich auf einfache Weise hoch anschauliche, animierte Prozessschaubilder (z. B. mit strömenden Flüssigkeiten) wie in diesem einfachen Beispiel erstellen. Die Animationsdynamik (z. B. Fließgeschwindigkeit des Mediums oder Drehzahl eines Motors) ist selbstverständlich ebenfalls steuerbar.

## Slide 15: Animationen nichttechnischer Art
Selbstverständlich kann der Flexible Animation Builder auch für jegliche Visualisierungen und Animationen nichttechnischer Art eingesetzt werden. Dieses Beispiel zeigt einen Einarmigen Banditen.

## Slide 16: Der FAB-Fenstermanager
Werden mehrere FAB-Module parallel (in diesem Beispiel hier drei) eingesetzt, so können ihre zugehörigen Visualisierungsfenster auf Wunsch über den FAB-Fenstermanager verwaltet werden. Dieser listet alle aktuell in der BORIS-Struktur vorhandenen FAB-Fenster auf und ermöglicht den schnellen Wechsel zum gewünschten Fenster per Mausklick.

## Slide 17: Nutzung externer Ein- und Ausgänge
Durch die Nutzung so genannter FAB-I/O-Blöcke kann ein FAB-Block innerhalb von BORIS über die 50 Standard-Ein-/Ausgänge hinaus mit bis zu 250 Ein- und Ausgängen versorgt werden, sodass auch sehr komplexe Visualisierungen innerhalb eines einzigen FAB-Fensters möglich sind.
Der Datenaustausch zwischen dem FAB-Fenster und solchen “externen” Ein-/Ausgängen findet dabei wie hier gezeigt über einen oder mehrerer FAB-I/O-Blöcke statt, die jeweils einem bestimmten Visualisierungsfenster zugeordnet sind.
Der FAB-Block selbst hat in diesem Beispiel überhaupt keine Standard-Ein-/Ausgänge, sondern kommuniziert ausschließlich über den darunter befindlichen FAB-I/O-Block mit der BORIS-Systemstruktur.

## Slide 18: Einbindung des FAB in eigene Applikationen
Der Flexible Animation Builder kann auch völlig unabhängig von BORIS zur Prozessvisualisierung eingesetzt werden. Das mitgelieferte Demo-Programm zeigt, wie ein FAB-Fenster beispielsweise aus DELPHI heraus angelegt, konfiguriert und der Datenaustausch mit der benutzerdefinierten Applikation gesteuert wird.
Das FAB-Fenster zeigt die vom Steuerprogramm gelieferten Daten an (hier in numerischen Ausgabefeldern). Gleichzeitig werden die im FAB-Fenster über die Schieberegler eingegebenen Daten an das FAB-Steuerprogramm übertragen.
Die Anwender-Applikation (FAB-Steuerprogramm) überträgt zyklisch Eingangsdaten an das FAB-Fenster und erhält von diesem Ausgangsdaten zurück