## Slide 1: WinFACT
Soft - SPS

## Slide 2: Leistungsmerkmale
Entwicklungsumgebung
AWL (Anweisungsliste)
Intelligente automatische Codevervollständigung
Schneller Compiler
Debuggingmöglichkeiten wie Haltepunkte, Variablen –
auswertung und Aufspüren von Speicherveränderungen
Speichern von Ansichten
Befehle entsprechen IEC 61131- 3
Implizite Typumwandlung
Standard Funktionsbausteine
Ausnahme- und Fehlerbehandlungsmöglichkeiten
Syntaxhervorhebung

## Slide 3: Entwicklungsumgebung
Editor mit Syntaxhervorhebung
Automatische Codevervollständigung
Schaltflächen für den Debuggingbetrieb….
…und das schnelle Anzeigen und Verbergen der weiteren Fenster wie…
Speichern der Ansicht der Entwicklungsumgebung sowie...
…Löschen und...
…Einstellen der Ansicht.
Meldungsfenster für Compilermeldungen

## Slide 4: AWL
0..49d_17h_2m_47s_295ms; Auflösung 1 ms
32Bit
TIME
-1.2E-38 .. 1.2E38; Genauigkeit (dezimal): 6 Stellen
32Bit
REAL
-2147483648..2147483647
32Bit
DINT
-32768..+32767
16Bit
INT
0..4294967296
32Bit
DWORD
0..65535
16Bit
WORD
0..255
8Bit
BYTE
true, false
1Bit
BOOL
Wertebereich
Größe
Typ
Datentypen

## Slide 5: Verfügbare Anweisungen
Laden / Speichern
Bitverknüpfungen
Schiebeoperationen
Vergleiche
Arithmetische Funktionen
Numerische Funktionen
Sprünge
Funktionsbausteinaufrufe
Typkonvertierungsanweisung
LD, LDN,
ST, STN,
STC, STCN
AND, OR, XOR,
ANDN, ORN,XORN,
AND(, OR(, XOR(,
ANDN(, ORN(, XORN(,
NOT
SHL, SHR
ROL, ROR
LT, LE, EQ, NE, GE, GT
LT(, LE(, EQ(, NE(, GE(, GT(
ADD, SUB, MUL, DIV, MOD
ADD(, SUB(, MUL(, DIV(, MOD(
ABS, NEG,
LN, LOG, EXP,
SQRT,
SIN, COS, TAN,
ASIN, ACOS, ATAN
JMP, JMPC, JMPCN,
JMPL,
RET, RETC, RETCN
CAL, CALC, CALCN
xxxx_TO_yyyy
für alle xxxx ungleich yyyy
nicht existent: BOOL_TO_TIME

## Slide 6: Stand–Alone-SPS
Arbeitet immer als DDE-Server:
Eingänge: r / w
Ausgänge: r / -
Unterstützung aller WinFACT-Treiber
OLE for Process Control
Anbindung des Flexible Animation Builder
zu Visualisierungszwecken

## Slide 7: Soft-SPS unter BORIS
Während eines Debugvorgangs
- Haltepunkt
- aktuelle Ausführungszeile
Es sind beliebig viele
SPS Blöcke möglich
DDE, OPC, FAB und Hardwaretreiber
durch entsprechende Blöcke

## Slide 8: Bedien- und Anzeigeelemente (Auswahl)

## Slide 9: Zusammenfassung
Stand-Alone
Lösung primär
steuerungstechnischer
Probleme
Nur eine SPS
Instanz möglich
Signalkonditionierung
in der SPS
BORIS-Block
Lösung steuerungs -und
regelungstechnischer
Probleme
Signalkonditionierung
wahlweise in der SPS
oder durch BORIS-Blöcke
Mehrere SPS-Blöcke
Gemeinsame Fähigkeiten
DDE
OPC
FAB
Treiberanbindung
Soft-SPS